КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

1. Требуется сварить электродуговым способом вручную тавр 2 листа из стали 30 для ответственной конструкции. Толщина листов 15 мм.

Подберите:

а)	диаметр электрода;

б)	тип электрода с указанием вида покрытия;

в)	силу сварочного тока.

Обоснуйте выбор электрода и расшифруйте его марку. Зарисуйте схему подготовки кромок под сварку листов в тавровое соединение.

- Требуется сварить вручную электродуговым способом встык 2 листа из стали 20. Толщина листов 6 мм, сварка шва производится в нижнем положении. Подберите:

а)	диаметр электрода;

б)	тип электрода с указанием вида покрытия;

в)	силу сварочного тока.

Обоснуйте выбор электрода и расшифруйте его марку. Зарисуйте схему подготовки кромок под сварку листов встык. Кратко перечислите основные правила по технике безопасности при электродуговой сварке.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

- Приведите принципиальную схему аргонодуговой сварки. Укажите сущность, применение и преимущества этого метода сварки металлов.

- Требуется сварить при помощи газовой инжекторной горелки листы из стали 15 для ответственной конструкции толщиной 10 мм каждый. Соединение стыковое. Подберите марку и диаметр присадочной проволоки, тип горелки и номер наконечника. Укажите угол наклона горелки и присадочной проволоки, способ перемещения горелки (правая или левая сварка). Вычертите схему действия инжекторной горелки и вид подготовки кромок под сварку.

- Требуется сварить электродуговым способом вручную встык 2 листа из стали 20 для ответственной конструкции. Толщина листов 8 мм, сварка производится в нижнем положении. Подберите:

а) диаметр электродов;

б) тип электрода с указанием вида покрытия;

в) силу сварочного тока.

Обоснуйте выбор электрода и расшифруйте его марку. Зарисуйте схему подготовки кромок листов под сварку встык. Кратко перечислите основные правила по технике безопасности при электродуговой сварке.

- Пользуясь опытной формулой академика А.А. Бочвара, вычислите температуры кристаллизации меди и свинца. Объясните явление наклепа металлов и укажите, в каких случаях это явление не учитывается при обработке давлением чистых металлов.

- Вычертите схему прокатки листового металла. Кратко поясните суть и преимущества непрерывной прокатки.

- Требуется сварить при помощи газовой инжекторной горелки листы из стали 10 для ответственной конструкции толщиной 8 мм каждый. Соединение стыковое. Подберите марку и диаметр присадочной проволоки, тип горелки и номер наконечника. Укажите угол наклона горелки и присадочной проволоки, способ перемещения горелки (правая или левая сварка). Вычертите схему действия инжекторной горелки и вид подготовки кромок под сварку.

- Пользуясь опытной формулой академика А.А. Бочвара, вычислите температуры рекристаллизации меди и цинка. Объясните процесс рекристаллизации металлов.

- Требуется сварить электродуговым способом вручную в тавр 2 листа из стали 25 для ответственной конструкции. Толщина листов 10 мм. Подберите:

а)	диаметр электродов;

б)	тип электрода с указанием вида покрытия;

в)	силу сварочного тока.

Обоснуйте выбор электрода и расшифруйте его марку. Зарисуйте схему подготовки кромок листов под сварку в тавровое соединение.

- Вычертите принципиальную схему контактной точечной сварки и поясните сущность этого метода сварки металлов. Кратко перечислите основные правила по технике безопасности при газовой сварке.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

- Вычертите в масштабе стальную часть диаграммы “ железо - цементит” (С = до 2% ) и покажите на ней область горячей обработки давлением . Пользуясь стальной частью диаграммы “ железо - цементит” , определите температуры начала и конца горячей обработки давлением вилки из стали 15. Обоснуйте выбор температурного режима обработки.

- Требуется сварить при помощи газовой инжекторной горелки листы из стали 20 для ответственной конструкции толщиной 2 мм каждый. Соединение стыковое. Подберите марку и диаметр присадочной проволоки, тип горелки и номер наконечника. Укажите угол наклона горелки и присадочной проволоки, способ перемещения горелки (правая или левая сварка). Вычертите схему действия инжекторной горелки и вид подготовки кромок под сварку.

- Вычертить принципиальную схему контактной шовной сварки и кратко поясните сущность этого метода сварки металлов. Кратко перечислите современные методы контроля сварных соединений

- Пользуясь опытной формулой академика А.А. Бочвара, вычислите температуры кристаллизации меди и никеля. Объясните явление наклепа металлов и укажите, в каких случаях это явление не учитывается при обработке давлением чистых металлов.

- Приведите принципиальную схему сварки в углекислом газе. Укажите сущность, применение и преимущества этого метода сварки металлов.

- Требуется сварить вручную электродуговым способом стыковым соединением 2 листа из стали 40. Толщина листов 10мм, сварка шва производится в нижнем положении. Подберите:

а)	диаметр электрода;

б)	тип электрода с указанием вида	покрытия;

в)	силу сварочного тока.

Обоснуйте выбор электрода и расшифруйте его марку. Зарисуйте схему подготовки кромок под сварку листов встык. Кратко перечислите основные правила по технике безопасности при электродуговой сварке.

- Требуется сварить электродуговым способом вручную тавровое соединение 2 листа из стали 20 для ответственной конструкции. Толщина листов 20 мм.

Подберите:

а)	диметр электрода;

б)	тип электрода с указанием вида	покрытия;

в)	силу сварочного тока.

Обоснуйте выбор электрода и расшифруйте его марку. Зарисуйте схему подготовки кромок под сварку листов в тавр.

- Вычертите принципиальную схему стыковой сварки с оплавлением и поясните сущность этого метода сварки металлов. Кратко перечислите основные правила безопасности труда при газовой сварке.

- Требуется сварить при помощи газовой инжекторной горелки листы из стали 10 для ответственной конструкции толщиной 10 мм каждый, Соединение стыковое. Подберите марку и диаметр присадочной проволоки, тип горелки и номер наконечника. Укажите угол наклона горелки и присадочной проволоки, способ перемещения горелки (правая или левая сварка). Вычертите схему действия инжекторной горелки и вид подготовки кромок под сварку.

- Опишите технологию горячего прессования термоактивных пресс-материалов, сделайте эскиз металлической формы.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

- Опишите технологию электрошлаковой сварки, область её применения.

- Опишите особенность газовой сварки чугуна и цветных металлов.

- Опишите сущность и особенность газокислородной и кослород- но-флюсовой резки металлов.

- Опишите сущность и применение термитной сварки.

- Опишите сущность и применение сварки плазменной струей.

- Опишите сущность и применение электронно-лучевой сварки.

- Опишите сущность и применение сварки под слоем флюса.

- Опишите сущность и особенности электронно-лучевой резки металлов.

- Типы сварных соединений и швов. Подготовка кромок к сварке.

- Вычертите резец новатора силового резания тов. Колесова. Кратко поясните особенности геометрии этого резца.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Обрабатываемая деталь имеет форму, показанную на чертеже. Определить наименьший диаметр конуса, а также величину и направление смещения задней бабки при обточке конуса на токарном станке, если дано: D = 50 мм, l = 350 мм, L1 = 600мм, конусность 1:30.

- На токарном станке 1К62 производилось подрезание торца по следующим данным: d=80 мм (внутренний диаметр кольца), D = 120 мм (наружный диаметр кольца), L1 = 70 мм (длина кольца после подрезки), L =75 мм (длина кольца до подрезки), фактическое число оборотов станка пФ =315 об/мин, фактическая поперечная подача SФ =0,47 мм/об. Резец Р18, правый отогнутый, имеет главный угол в плане ф=45°. Определить глубину резания, фактическую скорость резания и машинное время обработки кольца с учетом врезания и перебега резца.

- На токарном станке 1К62 обтачивается за один проход стальной вал диаметром 40 мм из заготовки диаметром 48 мм, с числом оборотов пФ = 1000 об/мин, с подачей S^ 0,61 мм/об. Длина вала 200 мм. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф = 45°. Определить:

а) скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и величины перебега резца).

- На токарном станке 1К62 за один проход обтачивается стальной вал до диаметра d = 40 мм, на длине L= 500 мм. Диаметр заготовки D = 48 мм. Обработка производится с фактической подачей S^1,04 мм/об и фактическим числом оборотов пФ= 500 об/мин. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф= 60°. Усилие резания Рг= 600 ки.

Определить:

а) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

б) мощность Np затраченную на процесс резания по заданному режиму обработки;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета необходимой мощности принять КПД станка п= 0,75);

г) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка, согласно паспорту NCT= 10 кВт.

- На токарном станке 1К62 за один проход растачивается втулка из жаропрочной стали с диаметром отверстия D=25мм ( диаметр отверстия до обработки ) до диаметра d= 30мм ( диаметр отверстия после расточки ). Длина расточки L= 60 мм. Обработка производится с фактической подачей S®= 0,43мм/об и фактическим числом оборотов пФ= 500 об/мин. Расточный резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф= 45°. Усилие резания PZ = 600 кг.

Определите:

а) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

б) мощность N затраченную на процесс резания по заданному режиму обработки;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета необходимой мощности принять КПД станка п= 0,75);

г) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка, согласно паспорту NCT= 10 кВт.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- На токарном станке за один проход обтачивается стальной вал. диаметром d = 50 мм, длиной 200 мм. Диаметр заготовки D = 60 мм. Обработка производится с фактической подачей SФ = 0,7 мм/об и фактическим числом оборотов пФ = 800 об/мин. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф= 60°. Усилие резания Р^ 275 кГ.

Определить:

а) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

б) мощность N затраченную на процесс резания по заданному режиму обработки;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета необходимой мощности принять КПД станка п= 0,75);

г) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка, согласно паспорту NCT= 10 кВт.

- На токарном станке 1К62 обтачивается за один проход стальной вал диаметром 80 мм из заготовки диаметром 88 мм, с числом оборотов пФ = 1000 об/мин, с подачей SФ = 0,61 мм/об. Длина вала 200 мм. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф= 45°.

Определить:

а) скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и величины перебега резца).

- Определить фактическую скорость резания и машинное время с

учетом перебега резца на отрезание заготовки ролика на токарном станке 1К62. Заготовка - прокат D=60 мм, L= 100мм. Резец отрезной с пластиной из Т15К6; главный угол в плане ф=90°. Обработка производилась при следующих данных: фактическое число оборотов пФ= 230 об/мин; поперечная подача S^ 0,18 мм/об

- Вычертите резец одного из новаторов металлообработки для скоростного резания и кратко укажите особенности его геометрии.

- Токарный проходной резец при скорости резания 172м/мин имел стойкость 30 минут. Определите, при какой скорости резания он будет иметь стойкость 48 минут, если показатель относительной стойкости m= 0,2. На основании полученных данных сделайте анализ и вывод, как влияет скорость резания на стойкость инструмента.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- На токарном станке 1К62 растачивалась за один проход стальная втулка из заготовки диаметром 28 мм до диаметра 30 мм. Длина втулки 70 мм. Обработка производилась с фактической подачей SФ = 0,43 мм/об и фактическим числом оборотов пФ= 400 об/мин. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф=45°. Усилие резания Рг=600 кг, мощность станка 1К62 NCT =10 кВт.

- На токарном станке 1К62 протачивался за один проход стальной вал диаметром 60 мм из заготовки диаметром 70 мм с числом оборотов пФ= 460 об/мин, с подачей S^ 1,28 мм/об. Длина вала 150 мм. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф=45°.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и перебега резца).

- На токарном станке 1К62 за один проход растачивается втулка из жаропрочной стали с диаметром отверстия D=25 мм (диаметр отверстия до обработки) до диаметра d=30 мм (диаметр отверстия после расточки). Длина расточки L= 60 мм. Обработка производится с фактической подачей S^ 0,43 мм/об и фактическим числом оборотов пФ=500 об/мин. Расточный резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф= 45°. Усилие резания Р2 = 600 кг.

Определите:

а)	мощность Np, затрачиваемую на процесс резания по заданному режиму обработки;

б) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима (для расчета необходимой мощности принять КПД (п= 0,75);

в) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка согласно паспорту Ncr=10 кВт.

- На токарном станке 1К62 за один проход обтачивается стальной вал до диаметра d = 70 мм, на длине L=400 мм. Диаметр заготовки D = 80 мм. Обработка производится с фактической подачей S^ 1,21 мм/об и фактическим числом оборотов пФ= 315 об/мин. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф=60°. Усилие резания Pz= 400 кГ.

Определить:

а) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

б) мощность Nb затраченную на процесс резания по заданному режиму обработки;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета необходимой мощности принять КПД станка (п= 0,75);

г) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка, согласно паспорту Nct= 10 кВт.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- На токарном станке 1К62 за один проход обтачивается стальной вал до диаметра d = 45 мм, на длине L= 600 мм. Диаметр заготовки D = 49 мм. Обработка производится с фактической подачей S^ 1,04 мм/об и фактическим числом оборотов пФ = 500 об/мин. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф = 60°. Усилие резания PZ= 600 кг.

Определить:

а) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

б) мощность Nb затраченную на процесс резания по заданному режиму обработки;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета необходимой мощности принять КПД станка (п= 0,75);

г) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка, согласно паспорту Nct= 10 кВт.

- На токарном станке за один проход обтачивается стальной вал диаметром d=60 мм, длиной L=300 мм. Диаметр заготовки D=70 мм. Обточка производится с фактической подачей S^0,7 мм/об и фактическим числом оборотов пФ= 800 об/мин. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф= 60°. Усилие резания Р^ 275 кг.

Определить:

а)	машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

б) мощность Nb затраченную на процесс резания по заданному режиму;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима (для расчета необходимой мощности принять КПД п= 0,8).

25. На токарном станке 1К62 растачивается в один проход стальная втулка из заготовки диаметром 28 мм до диаметра 30 мм. Длина втулки 70 мм. Обработка производилась с фактическим числом оборотов пФ= 400 об/мин и фактической подачей

SФ = 0,13 мм/об. Резец из Т15К6 имеет главный угол в плане ф=45°. Усилие резания PZ=600 кг, мощность станка 1К62 NCT=10 кВт.

Определить:

а) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

б) мощность Np, затрачиваемую на процесс резания;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета NM принять КПД станка п=

0.75);

г) достаточна ли мощность станка 1К62 для выполнения заданного режима обработки.

- На токарном станке 1К62 обтачивается предварительно в один проход стальной вал из хромомолибденовой стали диаметром d= 50 мм, из заготовки диаметром D = 60 мм, на длину L=200мм. Обработка производится проходным резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф=60°. Теоретические значения подачи Sт и скорости резания Ут выбраны по “ Справочнику режимов резания” при точении с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: Sт = 0,6 мм/об; Ут = 120 м /мин.

Определить:

а)	фактическую скорость резания,

б)	машинное время (с учетом врезания и перебега резца),

в)	мощность N затрачиваемую на процесс	резания, если

этому режиму обработки соответствует усилие резания Рz=	300 кг;

г) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета NM принять КПД станка п= 0,75);

д) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка Not =10 кВт.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Произвести получистовое растачивание в один проход стальной закаленной втулки на токарном станке 1К62 по следующим данным: d =30 мм, D = 25 мм (внутренний диаметр заготовки), L =80 мм. Обработка производится расточным резцом с пластиной из твердого сплава Т15К6;

главный угол в плане ф= 45°. Теоретическое значение подачи ST и скорости резания VT выбраны по “ Справочнику режимов резания” для растачивания с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: ST= 0,34 мм/об; VT = 40 м/мин.

Определить:

а) машинное время (с учетом врезания и величины перебега резца);

б) мощность ^, затрачиваемую на процесс резания, если этому режиму обработки соответствует усилие резания Рz= 530 кг;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета NM принять КПД станка (п= 0,8);

г) достаточна ли мощность станка 1К62 для выполнения заданного режима обработки. Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

28. На токарном станке 1К62 обтачивается предварительно в один проход стальной вал из хромомолибденовой стали диаметром d = 90 мм из заготовки диаметром

D = 100 мм, на длину L = 250 мм. Обработка производится проходным резцом с пластинкой твердого сплава TI5K6, главный угол в плане ф= 45°. Теоретические значения подачи SТ и скорость резания VT выбраны по “ Справочнику режимов резания” при точении с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St = 0,96 мм/об, VT = 59 об/мин.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

в) мощность N^ затрачиваемую на процесс резания, если этому режиму соответствует усилие резания РZ = 500 кг;

г) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета NM принять КПД станка п = 0,80 );

д) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка NCT =10 кВт. Расчет должен быть произведен с учетом паспортных данных станка 1К62 (см. приложение).

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Произвести подрезание торца стального кольца в один проход на токарном станке 1К62 по следующим данным: d = 50 мм (внутренний диаметр кольца), D = 100 мм (наружный диаметр кольца), L = 90 мм (длина кольца после подрезки ), L1 = 94 мм (длина кольца до подрезания). Обработка производится правым отогнутым резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф= 45° . Подрезка производится в трехкулачковом патроне. Теоретические значения поперечной подачи ST и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: ST= 0,18 мм/об и VT= 130 м/мин.Определите глубину резания и фактическую скорость резания и машинное время обработки кольца с учетом врезания и перебега резца. Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение ).

- Произвести получистовое растачивание в один проход стального кольца на станке 1К62 , если дано: d=60мм, D=57mm ( внутренний диаметр ), L =50мм. Обработка производится расточным резцом с пластиной Т15К6; главный угол в плане ф=60°. Теоретические значения поперечной подачи Sj и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St= 0,44 мм/об и VT= 140 м/мин.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учётом врезания и перебега резца);

в) мощность N^ затрачиваемую на процесс резания, если этому режиму обработки соответствует усилие резания Р2 = 230кг;

г) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчёта NM принять КПД станка п=

0.80);

д) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка NCT = 10кВт. Расчет должен быть произведён с учётом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

- Произвести получистовое растачивание в один проход стального кольца на токарном станке 1К62 по следующим данным: d = 50 мм, D = 56 мм, L = 70мм. Обработка производится расточным резцом с пластиной из Т15К6; главный угол в плане ф=60°. Теоретические значения подачи St и скорости резания УТ выбраны по “Справочнику режимов резания” для растачивания с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны : St = 0,44 мм/об, VT= 140 м/мин.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

в) мощность N^ затраченную на процесс резания по заданному режиму обработки, если усилие резания Р2=360 кг;

г) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима (для расчета необходимой мощности принять КПД (п= 0,80);

д)	коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя 10 кВт. Расчет должен быть произведен с учетом паспортных данных станка 1К62 (см. приложение).

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Произвести подрезание торца стального кольца в один проход на токарном станке 1К62 по следующим данным: d = 50 мм (внутренний диаметр кольца), D = 100 мм (наружный диаметр кольца), L = 90 мм (длина кольца после подрезки), L1 = 94 мм (длина кольца до подрезания). Обработка производится правым отогнутым резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф= 45°. Подрезка производится в трехкулачковом патроне. Теоретические значения поперечной подачи ST и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: ST= 0,8 мм/об и VT= 130 м/мин. Определите глубину резания, фактическую скорость резания и машинное время обработки кольца с учетом врезания и перебега резца. Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1К62 ( см. приложение ).

- Произвести получистовое растачивание в один проход стальной закаленной втулки на токарном станке 1К62 по следующим данным: d =30 мм, D = 25 мм( внутренний диаметр заготовки) L= 80 мм. Обработка производится расточным резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф=45°. Теоретические значения подачи St и скорости резания Vt выбраны по “Справочнику режимов резания” при точении с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St =0,34 мм/об; VT=40 м/мин.

Определить:

а) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

б) мощность N затраченную на процесс резания, если этому режиму обработки соответствует усилие резания Р^530 кг;

в) необходимую мощность Nм электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета необходимой мощности принять КПД (п= 0,8);

г) достаточна ли мощность станка 1К62 для выполнения заданного режима обработки.

- Произвести получистовое растачивание в один проход стальной закаленной втулки на токарном станке 1К62 по следующим данным: d =40 мм, D = 46 мм (внутренний диаметр заготовки), L =90 мм. Обработка производится расточным резцом с пластиной из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф= 45°. Теоретическое значение подачи ST и скорости резания VT выбраны по “Справочнику режимов резания” для растачивания с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St= 0,34 мм/об; VT = 40 м/мин.

Определить:

а) машинное время (с учетом врезания и величины перебега резца);

б) мощность Nb затрачиваемую на процесс резания, если этому режиму обработки соответствует усилие резания Р^ 530 кг;

в) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета NM принять КПД станка (п= 0,8);

г) достаточна ли мощность станка 1К62 для выполнения заданного режима обработки.

Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Произвести подрезание торца стального кольца в один проход на токарном станке 1К62 по следующим данным: d = 60 мм (внутренний диаметр кольца), D = 70 мм (наружный диаметр кольца), L= 90 мм (длина кольца после подрезки), L1 =94 мм (длина кольца до подрезания). Обработка производится правым отогнутым резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф= 45°. Подрезка производится в трехкулачковом патроне. Теоретические значения поперечной подачи ST и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны . ST= 0,18 мм/об и VT= 130 м/мин.

Определите глубину резания и фактическую скорость резания и машинное время обработки кольца с учетом врезания и перебега резца. Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1К62 (см.приложение).

- На токарном станке 1К62 обтачивается предварительно в один проход стальной вал диаметром d = 60 мм из заготовки D=68 мм на длину L= 300мм. Обработка производится проходным резцом с пластиной Т15К6, главный угол в плане ф = 60°. Теоретические значения поперечной передачи Sт и скорости резания Ут подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: Sт = 1,35 мм/об и Ут = 140 м/мин

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

в) мощность N^ затрачиваемую на процесс резания, если этому режиму обработки соответствует усилие резания Рz= 320 кг;

г) необходимую мощность Nм электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета Nм принять КПД станка (п = 0,75);

д)	коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка NCT = 10кВт. Расчёт должен быть произведён с учётом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

- На токарном станке 1К62 за один проход обтачивался стальной вал до диаметра d = 35 мм, на длине L = 400 мм. Диаметр заготовки D = 40 мм. Обработка производилась резцом Р18 с главным утлом в плане ф=45°. Теоретические значения поперечной подачи ST и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны : St= 1,1 мм/об и Vt = 50 м/мин.

Определите:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и величины перебега резца) на обработку детали по длине L=400 мм. Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1К62.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- На токарном станке 1К62 обтачивается предварительно в один проход стальной вал из хромомолибденовой стали диаметром d = 60 мм из заготовки D = 70 мм на длину L=300 мм. Обработка производится проходным резцом с пластиной Т15К6, главный угол в плане ф= 60°. Теоретические значения поперечной подачи St и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: ST= 0,6 мм/об и VT= 120 м/мин.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учётом врезания и перебега резца);

в) мощность N^ затрачиваемую на процесс резания, если этому режиму обработки соответствует усилие резания РZ = 300 кг;

г) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчёта NM принять КПД станка п=

0.75);

д) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка NCT= 10кВт. Расчёт должен быть произведён с учётом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

- Произвести получистого растачивание в один проход стального кольца на токарном станке 1К62 по следующим данным: d = 40 мм, D = 36 мм (внутренний диаметр заготовки), L = 90 мм. Обработка производится расточным резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6: главный угол в плане ф=45°. Теоретические значения подачи ST и скорости резания VT выбраны по “Справочнику режимов резания” для растачивания с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: ST = 0.38мм/об, VT = 110 м/мин.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

в) мощность N^ затрачиваемую на процесс резания, если этому режиму обработки соответствует усилие резания Р^360 кг;

г) необходимую мощность NM, электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчета NM принять КПД станка П=0,75);

д) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка Nct = 10кВт. Расчёт должен быть произведён с учётом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Определить фактическую скорость резания и машинное время с учетом перебега резца на отрезание заготовки ролика на токарном станке 1К62 . Заготовка - прокат D = 48 мм, L= 120 мм. Резец отрезной с пластинкой из твердого сплава Т15К6 (главный угол в плане ф= 90°). Теоретические значения поперечной подачи St и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” при точении с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St= 0,32 мм/об и VT = 37 м/мин. Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

- На токарном станке 1К62 обтачивается предварительно в один проход стальной вал диаметром d=70 мм из заготовки диаметром D=78 мм на длину L=300 мм. Обработка производится проходным резцом с пластинкой из Т15К6, главный угол в плане ф=60°. Теоретические значения подачи St и скорости резания УТ выбраны по “Справочнику режимов резания” для растачивания с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны : St = 1,35 мм/об; VT= 140 м/мин.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

в) мощность N^ затраченную на процесс резания по заданному режиму обработки соответствует усилие резания Р^320 кГ;

г) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима (для расчета необходимой мощности принять КПД п= 0,75);

д)	коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя 10 кВт. Расчет должен быть произведен с учетом паспортных данных станка 1К62 (см. приложение).

- Произвести подрезание торца стального кольца в один проход на токарном станке 1К62 по следующим данным: d = 60 мм (внутренний диаметр кольца), D = 70 мм (наружный диаметр кольца ), L = 100 мм (длина кольца после подрезки), L1 = 94 мм ( длина кольца до подрезания ). Обработка производится правым отогнутым резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф= 45° . Подрезка производится в трехкулачковом патроне. Теоретические значения поперечной подачи ST и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St= 0,8 мм/об и VT= 130 м/мин. Определите глубину резания, фактическую скорость резания и машинное время обработки кольца с учетом врезания и перебега резца. Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

- Произвести подрезание торца стального кольца в один проход на токарном станке 1615М по следующим данным: d = 50 мм (внутренний диаметр кольца), D = 110 мм (наружный диаметр кольца), L = 80 мм (длина кольца после подрезки), L1 = 84 мм (длина кольца до подрезания). Обработка производится правым отогнутым резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф= 45°. Подрезка производится в трехкулачковом патроне. Теоретические значения поперечной подачи ST и скорости резания Vt подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St= 0,49 мм/об и VT= 126 м/мин. Определите глубину резания, фактическую скорость резания и машинное время обработки кольца с учетом врезания и перебега резца. Расчет должен быть произведен с учетом данных паспорта станка 1615М (см. приложение).

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Произвести получистовое растачивание в один проход стального кольца на токарном станке 1К62 по следующим данным: d =70 мм, D = 75 мм, L = 60мм. Обработка производится расточным резцом с пластиной из Т15К6; главный угол в плане ф=60°. Теоретические значения подачи St и скорости резания Vt выбраны по “Справочнику режимов резания” для растачивания с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St = 0,44 мм/об, VT= 140 м/мин.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

в) мощность N затраченную на процесс резания по заданному режиму обработки, если усилие резания Р^360 кг;

г) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима (для расчета необходимой мощности принять КПД п= 0,80);

д) коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя 10 кВт. Расчет должен быть произведен с учетом паспортных данных станка 1К62 (см. приложение).

- Определить фактическую скорость резания и машинное время с учетом перебега резца на отрезание заготовки ролика на токарном станке 1К62. Заготовка - прокат D = 50 мм, L= 100 мм. Резец отрезной с пластинкой из Т15К6; главный угол в плане ф= 90°. Теоретические значения подачи St и скорости резания УТ выбраны по “Справочнику режимов резания” при точении с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St = 0,32 мм/об; VT=37 м/мин. Расчет произвести с учетом паспортных данных станка 1К62.

- Произвести подрезание торца стального кольца в один проход на токарном станке 1615M по следующим данным: d = 60 мм (внутренний диаметр кольца), D=100 мм (наружный диаметр кольца ), L = 90 мм (длина кольца после подрезки), L1 = 94 мм (длина кольца до подрезки ). Обработка производится правым отогнутым резцом с пластинкой из твердого сплава Т15К6; главный угол в плане ф= 45°. Подрезка производится в трехкулачковом патроне. Теоретические значения поперечной подачи ST и скорости резания УТ подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St= 0,49 мм/об и VT= 126 м/мин. Определите глубину резания, фактическую скорость резания и машинное время обработки кольца с учетом врезания и перебега резца.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- На токарном станке 1К62 обтачивается предварительно в один проход стальной вал диаметром d = 70 мм из заготовки D = 78 мм на длину L=400 мм. Обработка производится проходным резцом с пластиной Т15К6, главный угол в плане ф= 60°. Теоретические значения поперечной подачи St и скорости резания VT подобраны по “Справочнику режимов резания” с учетом всех поправочных коэффициентов на скорость резания и соответственно равны: St= 1,35 мм/об и VT= 140м/мин.

Определить:

а) фактическую скорость резания;

б) машинное время (с учетом врезания и перебега резца);

в) мощность N^ затрачиваемую на процесс резания, если этому режиму обработки соответствует усилие резания Р^ 320кГ;

г) необходимую мощность NM электродвигателя для выполнения заданного режима обработки (для расчёта NM принять КПД станка (п=

0.75);

д)	коэффициент загрузки станка для указанной обработки, если мощность электродвигателя этого станка Nct =10 кВт. Расчет должен быть произведён с учётом данных паспорта станка 1К62 (см. приложение).

71-81.Подобрать две пары сменных шестерен согласно приведенной схемы для нарезания резьбы заданным шагом (см. таблицу), если шаг ходового винта токарного станка имеет txb = 10 мм, а придаточное отношение шпинделя к гитаре imp = 1. Проверить возможность зацепления шестерен.

| № вопроса | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шаг нарезаемой резьбы | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.25 | 2.5 | 4 | 4.5 | 6 | 8 |

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Подобрать две пары сменных шестерен а, в, с, d согласно приведенной схеме для нарезания резьбы, имеющей шаг t^= 1,5мм, если ходовой винт токарного станка имеет шаг tXB =1,5 дюйма, а передаточное отношение от шпинделя к гитаре Пр = 1.

Проверить возможность зацепления шестерен.

Для решения задачи воспользоваться пятковым набором сменных

шестерен: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 	 125	и	шестерней	127.	Схему

нарезания резьбы следует вычертить.

- Пользуясь приведенной схемой нарезания резьбы, определить величину перемещения резца (величину шага резьбы tOT) за один оборот шпинделя станка, если сменные колеса гитары имеют числа зубьев: а = 25, в = 100, с = 30, d = 120. Ходовой винт станка имеет резьбу 1ж=4мм. Передаточное отношение от шпинделя к гитаре ixp=2. Проверьте возможность зацепления шестерен.

Схему нарезания резьбы следует начертить.

- Подобрать две пары сменных шестерен а, в, с, d согласно приведенной схеме для нарезания резьбы, имеющей 12 ниток на одном дюйме, если ходовой винт токарного станка имеет шаг t^= 6 мм, а передаточное отношение от шпинделя к гитаре iTP= 1. Проверить возможность зацепления шестерен.

Для решения задачи воспользоваться пятковым набором сменных

шестерен: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 	 125	и	шестерней	127.	Схему

нарезания резьбы следует вычертить.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Пользуясь приведенной схемой нарезания резьбы, определить шаг ходового винта tXB, если шестерни гитары имеют число зубьев: а=20, в=80, с=25, d=100. Передаточное отношение от шпинделя к гитаре iip=2. Известно, что при указанной установке сменных шестерен производилось нарезание резьбы с шагом tHp= 1,25 мм.

Проверить возможность зацепления шестерен. Схему нарезания резьбы начертить.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарновинторезного станка модели 1К62 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте максимальное число оборотов шпинделя станка при работе с перебором для прямого его вращения. Поясните нумерацию модели станка 1К62.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей вертикально-сверлильного станка модели 2Н135 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе № 2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте минимальное число оборотов шпинделя станка. Кратко перечислите основные правила безопасности труда при работе на сверлильных станках.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей вертикально-сверлильного станка модели 2Н135 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте максимальное число оборотов шпинделя станка. Поясните нумерацию станка модели 2Н135.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарноревольверного станка модели 1К36 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе № 2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте максимальное число оборотов шпинделя станка при прямом его вращении. Укажите назначение токарного суппорта этого станка.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарновинторезного станка модели 1 К62 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе № 2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте минимальное число оборотов шпинделя станка при прямом его вращении. Укажите назначение шестеренчатого конуса (конус Нортона) в механизме подач этого станка.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарноревольверного станка модели 1K36 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе № 2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением подсчитайте число оборотов шпинделя станка при обратном его вращении, которое у вас получится при зацеплении шестерен, указанном вами на кинематической схеме коробки скоростей.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей станка модели 1К62 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте число оборотов шпинделя станка как в зацеплении. Укажите назначение механизма перебора.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарновинторезного станка модели 1К62 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте максимальное число оборотов шпинделя станка для обратного его вращения при работе с перебором. Как производится ускоренная подача суппорта у этого станка?

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарноревольверного станка модели 1К36 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте то число оборотов шпинделя станка при обратном его вращении, которое у вас получится при зацеплении шестерен, указанном вами на кинематической схеме коробки скоростей. Как производится реверсирование вращения шпинделя у этого станка?

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарноревольверного станка модели 1К36 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте максимальное число оборотов шпинделя станка при прямом его вращении.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарноревольверного станка модели 1К36 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе № 2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте минимальное число оборотов шпинделя станка при обратном его вращении. Укажите назначение реечной передачи в механизме подач этого станка.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарноревольверного станка модели 1А36 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте минимальное число оборотов шпинделя станка при прямом его вращении. Как производится реверсирование ускоренной подачи револьверного суппорта у этого станка?

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарноревольверного станка модели 1К36 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте минимальное число оборотов шпинделя станка при прямом его вращении. Укажите назначение револьверной головки в этом станке.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарновинторезного станка модели 1К62 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе № 2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнения кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте максимальное число оборотов шпинделя станка при работе с перебоем для прямого его вращения. Поясните нумерацию станка модели 1К62.

- Начертите кинематическую схему коробки скоростей токарновинторезного станка модели 1К62 в соответствии с требованиями методических указаний к контрольной работе №2 (см. приложение). Напишите в общем виде уравнение кинематической цепи главного движения. Пользуясь этим уравнением, подсчитайте максимальное число оборотов шпинделя станка для обратного его вращения. Кратко перечислите основные правила по технике безопасности при работе на токарных станках.

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

ВНИМАНИЕ.

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТДЕЛЬНОГО ВОПРОСА, ЕГО СТОИМОСТЬ НЕСКОЛЬКО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ЗАКАЗЕ ВОПРОСОВ ПОЛНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.