Пишите  zadacha@yandex.ru

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Пишите     zadacha@yandex.ru

# Задания для домашней контрольной работы №1

Вариант 1 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов трелевочной машины ТТР-401 и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Приведите график внешней скоростной характеристики двигателя ЯМЗ-236. Объясните, как и почему изменяется эффективная мощность, крутящий момент, часовой и удельный расход топлива в зависимости от числа оборотов.

- Опишите конструктивные особенности кривошипно-шатунного механизма двигателя СМД-68.

- Опишите устройство механизма газораспределения двигателя Д-130, какие имеются регулировки. Приведите диаграмму фаз газораспределения.

- Для чего необходимо фильтровать масло в системе смазки двигателей? Укажите все места, где очищается масло в системе смазки двигателя ЗИЛ-130, и опишите принцип их действия.

# Вариант 2 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов автомобиля ЗИЛ-130 и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Опишите основные преимущества и недостатки дизельных двигателей по сравнению с карбюраторными.

- Опишите конструктивные особенности поршней и маслосъемных колец двигателей ЯМЗ-236 и ЗИЛ-130. Как правильно установить поршни и шатуны? Как уплотняются мокрые гильзы в данных двигателях?

- Опишите устройство деталей механизма газораспределения двигателя СМД-14, какие имеются регулировки, приведите диаграмму фаз газораспределения.

- Опишите устройство термостата и пути циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя ЗИЛ-130 при открытом и закрытом термостате. Ответ поясните принципиальной схемой охлаждения.

# Вариант 3 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Начертите индикаторную диаграмму четырехтактного карбюраторного двигателя, опишите назначение и параметры каждого такта.

- Опишите особенности устройства кривошипно-шатунного механизма двигателя ЯМЗ-236.

- Опишите устройство механизма газораспределения двигателя ЗИЛ-130. Приведите схему и объясните, как осуществляется поворот выпускного клапана.

- Опишите устройство системы охлаждения двигателя А-01Л. Как осуществляется подогрев двигателя перед запуском.

- Опишите устройство системы смазки двигателя ЗИЛ-130. По схеме покажите путь масла к компрессору.

# Вариант 4 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов на автомобиле ЗИЛ-131 и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Определите объем камеры сжатия, среднее эффективное давление и крутящий момент двигателя ЯМЗ-236 (данные взять из технической характеристики).

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя А-01Л.

- Опишите устройство механизма газораспределения двигателя ЗИЛ-131, какие имеются регулировки, постройте диаграмму фаз газораспределения.

- Приведите схему и объясните устройство и работу клапана системы охлаждения. Объясните, как производится нажатие приводных ремней двигателей ЗИЛ-130, ЯМЗ-236, А-01Л, СМД-68.

# Вариант 5 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов на автомобилях КРАЗ-255Л и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Что называется порядком работы двигателя? Для сего нужно знать порядок работы двигателя? Какой порядок работы у двигателей ЗИЛ-130, ЯМЗ-236, Д-130, А-01Л, СМД-14, СМД-68.

- Что называется нагрузочной характеристикой двигателя? Приведите график нагрузочной характеристики двигателя ЗИЛ-130 и объясните, как и почему изменяется удельный и часовой расход топлива в зависимости от нагрузки двигателя.

- Что называется фазами газораспределения? Приведите диаграмму фаз газораспределения (двигатель выберите самостоятельно). Объясните назначение опережения, запаздывания и перекрытия клапанов.

- Опишите преимущества и недостатки жидкостной принудительной, закрытой системы охлаждения по сравнению с воздушной.

# Вариант 6 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов трелевочной машины ТТР-402 и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Определите объем камеры сжатия, среднее эффективное давление и крутящий момент двигателя Д-243 (данные взять из технической характеристики).

- Опишите конструктивные особенности деталей кривошипно-шатунного механизма ЗИЛ-130.

- Опишите устройство деталей механизма газораспределения двигателя ЯМЗ-236, какие имеются регулировки, приведите диаграмму фаз газораспределения.

- Опишите устройство системы охлаждения двигателя Д-245, приведите схему циркуляции жидкости по малому кругу.

# Вариант 7 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов машины МТП-441 и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Начертите индикаторную диаграмму двухтактного двигателя ПД-10, опишите назначение и параметры каждого такта.

- Приведите и объясните график чередования тактов двигателя ЯМЗ-236.

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя     А-01Л.

- Опишите устройство системы охлаждения двигателя ЯМЗ-236.

# Вариант 8 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов на автомобиле МАЗ-509 и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Опишите процесс работы четырехтактного дизельного двигателя.

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя   Д-243.

- Опишите преимущества и недостатки газораспределительного механизма с верхним расположением клапанов по сравнению с нижним расположением. Какие новые детали вводятся в него.

- Опишите устройство системы охлаждения двигателя А-01Л.

# Вариант 9 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов машины МТП-441-01 и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя СМД-14.

- Чем отличается протекание рабочего процесса четырехтактного дизельного двигателя от рабочего процесса четырехтактного карбюраторного двигателя?

- Опишите отличительные особенности механизма газораспределения ЗИЛ-130 по отношению к двигателю ЗИЛ-131. Описывать устройство деталей не требуется, а объяснить только особенности.

- Опишите устройство системы охлаждения двигателя ЯМЗ-236, приведите схему циркуляции жидкости по малому кругу.

# Вариант 10 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов автомобиля ЗИЛ-131 и кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно).

- Начертите индикаторную диаграмму четырехтактного дизеля, опишите назначение и параметры каждого такта.

- Приведите график скоростной характеристики двигателя ЗИЛ-130. Объясните, как и почему изменяются эффективная мощность, крутящий момент и удельный расход топлива в зависимости от числа оборотов.

- Опишите устройство деталей механизма газораспределения двигателя Д-130, какие имеются регулировки, приведите диаграмму газораспределения.

- Опишите устройство системы охлаждения двигателя СМД-14, приведите схему циркуляции жидкости при открытом термостате.

Вариант 11. ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите процесс работы двухтактного карбюраторного двигателя кривошипно-камерной продувкой. Ответ поясните схемой.

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя СМД-14. Какие могут быть неисправности и какой требуется уход.

- Опишите устройство механизмов газораспределения с верхним и нижним расположением клапанов.

- Приведите схему смазки двигателя Д-130, укажите назначение каждого прибора.

- Приведите схему системы питания карбюраторного двигателя, на схеме покажите путь топлива.

# Вариант 12 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Какие клапаны установлены в системе смазки двигателей А-01Л и ЯМЗ-236, опишите их назначение.

- Приведите схему и объясните, как осуществляется смазка двигателя ЗИЛ-130.

- Опишите как передаётся усилие поршня до клапана в системе газораспределения с верхним расположением клапанов. Опишите назначение каждой детали, участвующей в передачи (на примере двигателя А-01Л).

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя Д-130.

- Как подразделяются горючие смеси в зависимости от соотношения в них топлива и воздуха. При каких режимах работы двигателя применяется та или иная смесь и почему. Как осуществляется компенсация состава смеси в главной дозирующей системе карбюратора К-88А.

Вариант 13 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите процесс работы четырёхтактного карбюраторного двигателя. Укажите параметры (давление, температуру) в конце каждого такта.

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя СМД-14. Какие могут быть неисправности, какой требуется уход.

- Опишите устройство и работу топливного насоса высокого давления дизельного двигателя.

- Приведите схему продольного разреза масляной центрифуги, опишите принцип её действия. Перечислите на каких двигателях она устанавливается.

- Опишите и работу экономайзера с механическим приводом карбюратора К-88А.

# Вариант 14 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите процесс работы четырёхтактного дизельного двигателя. Укажите параметры (давление, температуру) в конце каждого такта.

- Опишите устройство кривошипно-шатунного механизма двигателя А-ОIЛ.

- Опишите устройство и работу системы охлаждения двигателя ЯМЗ-236.

- Приведите схему питания дизеля А-О1Л, укажите назначение каждого прибора.

- Приведите диаграмму газораспределения двигателя ЗИЛ-130. Что называется фазами газораспределения.

# Вариант 15 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему питания дизеля СМД-14, укажите назначение каждого прибора.

- Приведите схемы камер сгорания карбюраторных двигателей и опишите их преимущества и недостатки.

- Что называется фазами газораспределения. Для чего впускные и выпускные клапаны открываются с опережением, а закрываются с запаздыванием. Начертите диаграмму фаз газораспределения (двигатель подберите самостоятельно).

- Приведите схему и объясните, как осуществляется вентиляция картера двигателя А-О1Л.

- Опишите работу карбюратора К-88А при резком открытии дроссельной заслонки. На схеме покажите пути воздуха, топлива и эмульсии (весь карбюратор чертить не нужно)

# Вариант 16 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных узлов на автомобиле КрАЗ-255Л и кратко опишите их назначение.

- Опишите устройство кривошипно-шатунного механизма двигателя А-О1Л.

- Опишите процесс работы четырёхтактного дизельного двигателя. Укажите параметры (давление, температуру) в конце каждого такта.

- Какие клапаны установлены в системе смазки двигателей А-О1Л и ЯМЗ-236, опишите их назначение.

- Приведите схему питания двигателя ЯМЗ-236, кратко опишите назначение каждого прибора.

# Вариант 17 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя ЯМЗ-236 (ЯМЗ-238).

- Опишите устройство и работу секции топливного насоса высокого давления. Как изменяется подача топлива. На схеме покажите момент начала и конца подачи.

- Опишите устройство и работу системы охлаждения двигателя А-ОIЛ.

- Приведите схему и опишите, как происходит смазка двигателя ЯМЗ-236.

- Опишите устройство механизма газораспределения двигателя СМД-14, какие могут быть неисправности и регулировки. Постройте диаграмму фаз газораспределения.

# Вариант 18 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов на тракторе ТДТ-55 и кратко опишите их назначение.

- Опишите устройство механизма газораспределения двигателя ЯМЗ-236.

- Приведите схему питания дизеля СМД-14, укажите назначение каждого прибора.

- Опишите, как происходит смазка двигателя А-О1Л.

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗИЛ-130.

# Вариант 19  ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ  www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему расположения отдельных механизмов трактора ТБ-1 и кратко опишите их назначение.

- Опишите устройство деталей кривошипно-шатунного механизма. Двигателя СМД-14Б. Какие могут быть неисправности, какой требуется уход.

- Опишите, как происходит смазка двигателя А-ОIЛ, на схеме цветным карандашом покажите путь масла из картера двигателя до коромысел клапанов.

- Опишите устройство и работу системы охлаждения двигателя ЗИЛ-130.

- Приведите схему питания дизеля Д-130, укажите назначение каждого прибора.

# Вариант 20 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему продольного разреза масляной центрифуги, опишите принцип её действия. Перечислите на каких двигателях она устанавливается.

- Преимущества и недостатки газораспределительного механизма с верхним расположением клапанов по сравнению с нижним расположением.

- Приведите схему камер сгорания дизельных двигателей. Каковы их преимущества и недостатки.

- Приведите схему питания дизеля СМД-14, укажите назначения каждого прибора.

- Приведите схему и объясните, как осуществляется смазка двигателя СМД-14Б.

Задания для домашней контрольной работы №2

ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

Вариант 1 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу генератора переменного тока Г-304 (трактор ТТ-4), перечислите и объясните преимущества и недостатки генератора переменного тока по сравнению с генератором постоянного тока.

- В приложении приведена схема контактно-транзисторного зажигания двигателей ЗИЛ-130 и ГАЗ-53А. Начертите схему. Опишите назначение диодов, импульсного трансформатора, конденсаторов и добавочных сопротивлений. В чём состоят преимущества этой системы зажигания перед обычной.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу сцепления пускового двигателя, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите устройство и работу коробки передач трактора МТЗ-320ТТ (приведите схему).

- Опишите устройство и работу агрегатов заднего моста автомобиля ЗИЛ-130. Как классифицируются полуоси.

Вариант 2 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему контактно-транзисторного реле регулятора РР362. Начертите схему. Опишите и покажите на схеме пути тока в обмотке возбуждения генератора при замкнутых и разомкнутых контактах регулятора напряжения. В чем преимущества этого реле-регулятора перед обычным.

- Опишите устройство и работу прерывателя-распределителя двигателя ЗИЛ-130. Как регулируется опережение зажигания.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу сцепления трактора МТЗ-320ТТ, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите устройство и работу коробки передач трактора ТДТ-55А и приведите схемы включения шестерён на различных передачах.

- Опишите устройство и работу кулачкового дифференциала автомобиля ГАЗ-66. В чём его преимущества и недостатки по сравнению с шестерёнчатым.

Вариант 3 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Приведите схему бесконтактно-транзисторного регулятора напряжения РР-350. Начертите схему. Опишите преимущества этого реле-регулятора перед обычным.

- Приведите схемы и опишите устройство и работу электротеплового импульсного и магнитоэлектрического указателя температуры охлаждающей жидкости.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу сцепления трактора ТДТ-55, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите устройство и работу синхронизатора коробки передач автомобиля КрАЗ-255Л. приведите схемы включения шестерён на различных передачах.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу главной передачи и бортовых фрикционов трактора ТДТ-55.

Вариант 4 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу генератора переменного тока Г-250.

- Начертите принципиальную электрическую схему стартера СТ-130, покажите пути тока и опишите принцип работы.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу сцепления ЯМЗ-236.

- Приведите кинематическую схему и опешите устройство и работу передаточного механизма двигателя ПД-1ОМ (трактор ТТ-4)

- Перечислите агрегаты переднего ведущего моста автомобиля ЗИЛ-131, подробно опишите устройство и работу кардана равной угловой скорости.

Вариант 5 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Начертите схему интегрального регулятора напряжения Я120 (автомобиль МАЗ-509) и опишите его работу.

- Приведите схемы и опишите устройство и работу электротеплового импульсного и магнитоэлектрического указателя давления масла.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу сцепления ЯМЗ-236.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу раздаточной коробки автомобиля ЗИЛ-131. для чего предназначен и как работает электровоздушный клапан.

- Опишите назначение и устройство карданной передачи автомобиля. Приводит схемы расположения карданных валов на автомобиле ЗИЛ-131. Как осуществляется привод среднего и заднего моста.

Вариант 6 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу селеновых и кремневых выпрямителей.

- Приведите схему и перечислите все приборы, входящие в систему батарейного зажигания, кратко опишите их назначение. На схеме цветным карандашом покажите путь тока высокого напряжения.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу сцепления автомобиля КрАЗ-255Л.

- Опишите устройство и работу коробки передач трактора МТЗ-320ТТ (приведите схему).

- Перечислите агрегаты переднего моста автомобиля МАЗ-509, подробно опишите устройство и работу кардана равной угловой скорости.

Вариант 7 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Начертите схему реле-регулятора РР-130. Опишите принцип работы и назначение отдельных элементов. Покажите пути тока, когда напряжение генератора выше установленного.

- В приложении приведена схема контактно-транзисторного зажигания двигателей ЗИЛ-130 и ГАЗ-53А. Начертите схему. Опишите назначение транзистора. Как будет работать зажигание в случае пробоя запирающего слоя транзистора. Перечислите преимущества этой системы зажигания перед обычной.

- Опишите устройство и работу сцепления двигателя ПД-IОУ(трактор ТДТ-55 ).

- Опишите устройство и работу синхронизатора коробки передач автомобиля МАЗ-509, приведите схемы включения шестерён на различных передачах.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу планетарных механизмов и тормозов трактора ТТ-4.

Вариант 8 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство кислотного аккумулятора, приведите химические реакции при заряде и разряде. Как маркируются аккумуляторные батареи. Перечислите возможные неисправности. Какой требуется уход.

- Приведите схему и перечислите все приборы, входящие в систему батарейного зажигания. Кратко опишите их назначение (устройство описывать не нужно). На схеме цветным карандашом покажите путь тока низкого напряжения.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу сцепления автомобиля ЗИЛ-130. Какое назначение имеет гаситель крутильных колебаний. За счёт чего в нём гасятся крутильные колебания.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу раздаточной коробки трактора ТТ-4.

- Перечислите агрегаты заднего моста автомобиля МАЗ-509, подробно опишите устройство и работу колесной передачи.

Вариант 9 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Начертите схему регулятора напряжения РР-350. Опишите принцип работы и назначение отдельных элементов. Покажите путь тока, когда напряжение генератора не превышает установленной величины.

- Приведите принципиальную электрическую схему и опишите устройство и работу магнето (марку подобрать самостоятельно).

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу сцепления автомобиля МАЗ-509, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите устройство синхронизаторов коробки передач автомобиля ЗИЛ-131, приведите схемы включения шестерён на различных передачах.

- Приведите кинематическую схему и опишите работу сдвоенного одноступенчатого планетарного механизма трактора ТТ-4.

Вариант 10 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу генератора переменного тока Г-273 (автомобиль МАЗ-509А).

- Приведите принципиальную электрическую схему стартера СТ-103, покажите путь тока и опишите принцип работы.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу механизма сцепления погрузочно-транспортной машины МЛПТ-354, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Приведите кинематическую схему и опишите устройство и работу раздаточной коробки с межосевым дифференциалом автомобиля МАЗ-509.

- Опишите назначение и устройство бортовых фрикционов трактора Т-130.

Вариант 11 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу механизма сцепления погрузочно-транспортной машины МЛПТ-354, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите устройство раздаточной коробки автомобиля ЗИЛ-131.

- Опишите устройство и работу коробки передач и реверса-редуктора трактора МТЗ-320ТТ.

- Опишите устройство и работу гидроусилителя рулевого управления автомобиля КрАЗ-255Л.

- Приведите принципиальную схему магнето и опишите принцип его работы.

Вариант 12 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу редуктора пускового двигателя ПД-IОУ для трактора ТТ-4. Какие могут быть неисправности и регулировки.

- Опишите устройство и работу коробки передач автомобиля МАЗ-509.

- Опишите назначение и устройство одинарной и двойной главной передачи автомобиля.

- Приведите схему поворота автомобиля. Объясните назначение наклонов шкворня.

- Опишите устройство, назначение и работу прерывателя-распределителя.

Вариант 13 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу муфты сцепления трактора МТЗ-320ТТ, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите устройство коробки передач автомобиля ЗИЛ-130.

- Опишите устройство и работу главной передачи и дифференциала автомобиля КрАЗ-255Л.

- Опишите устройство подвески трактора ТДТ-55.

- Опишите устройство генератора постоянного тока, приведите его электрическую схему (марку подберите самостоятельно).

Вариант 14 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство сцепления автомобиля КрАЗ-255Л, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите (со схемой) назначения, устройство и работу синхронизаторов коробки передач автомобиля МАЗ-509.

- Опишите назначение, устройство и работу заднего моста трактора             МТЗ-320ТТ.

- Объясните устройство и работу рулевого управления автомобиля МАЗ-509.

- Приведите схему батарейного зажигания, укажите назначение каждого прибора. Цветным карандашом покажите путь тока высокого напряжения.

Вариант 15 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу механизма сцепления трактора МТЗ-320ТТ, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите назначение и устройство раздаточной коробки и межосевого дифференциала автомобиля МАЗ-509.

- Опишите устройство и работу коробки передач трактора ТДТ-55.

- Опишите устройство подвески автомобиля КрАЗ-255Л.

- Приведите принципиальные схемы и объясните работу контрольно-измерительных приборов: термометров, манометров, и указателя уровня топлива.

Вариант 16 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство механизма сцепления автомобиля МАЗ-509, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите назначение устройство и работу раздаточной коробки трактора ТТ-4.

- Опишите устройство и назначение карданной передачи. приведите схемы карданной передачи автомобилей МАЗ-509 и КрАЗ-255Л.

- Опишите устройство и работу гидроусилителя автомобиля ЗИЛ-130.

- Опишите устройство генератора переменного тока, приведите его электрическую схему (марку подберите самостоятельно). Укажите преимущества и недостатки генератора переменного тока по сравнению с генератором постоянного тока.

Вариант 17 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу механизма сцепления трактора ТДТ-55, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите устройство и работу раздаточной коробки с межосевым дифференциалом автомобиля МАЗ-509.

- Опишите устройство и работу бортовых фрикционов трактора Т-130.

- Опишите устройство подвески трактора ТТ-4.

- Приведите схему и опишите принцип действия транзисторно-контактного зажигания, в чём состоят преимущества этого зажигания перед обычным.

Вариант 18 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу механизма сцепления автомобиля ЗИЛ-130. Какие могут быть неисправности и регулировки.

- Опишите устройство и работу заднего моста трактора ТДТ-55.

- Перечислите агрегаты заднего и переднего мостов автомобиля МАЗ-509, подробно опишите назначение и устройство колёсных передач обоих мостов.

- Опишите устройство подвески автомобиля ЗИЛ-131.

- Опишите устройство и назначение реле-регулятора РР-362Б.

Вариант 19 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу механизма сцепления пускового двигателя ПД-1ОУ для трелёвочных тракторов, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите назначение, устройство и работу раздаточной коробки автомобиля КрАЗ-255Л.

- Опишите устройство и работу планетарного механизма поворота трактора  ТТ-4.

- Перечислите агрегаты переднего ведущего моста автомобиля МАЗ-509, подробно опишите устройство и работу кардана равной угловой скорости.

- Опишите и покажите на схеме путь тока во втягивающей и удерживающей обмотке реле стартера (марку подберите самостоятельно).

Вариант 20 ВСЕ ВАРИАНТЫ РЕШЕНЫ www.zadacha.narod.ru

- Опишите устройство и работу механизма сцепления автомобиля МАЗ-509, перечислите возможные неисправности и регулировки.

- Опишите устройство и работу коробки передач трактора МТЗ-320ТТ.

- Опишите устройство подвески трактора ТДТ-55.

- Опишите устройство и работу планетарного механизма поворота трактора  ТТ-4.

- Опишите устройство, назначение и работу индукционной катушки и конденсатора.

Литература

Основная:

Шестопалов, С.К. Устройство, техобслуживание и ремонт автомобилей / С.К. Шестопалов. М., 2000.

Родичев, В.А. Устройство и техобслуживание грузовых автомобилей / В.А. Родичев. М., 2004.

Шестопалов, С.К. Устройство, техобслуживание и ремонт легковых автомобилей / С.К. Шестопалов. М., 2000.

Кузнецов, Е.С. Техническая эксплуатация автомобилей / Е.С. Кузнецов [и др.]. М., 2001.

Гримонин, А.В. Топлива, масла, смазка, жидкости и материалы для эксплуатации и ремонта автомобилей / А.В. Гримонин, А.С. Кузнецов. М., 1995.

Яромич, И.В. Неотложная помощь / И.В. Яромич. Минск, 2003.

Куперман, А.И. Безопасность дорожного движения / А.И. Куперман, Ю.В. Миронов. М., 1999.

Чушагенко, Ю.Т. Эксплуатация автомобилей и охрана труда на автотранспорте / Ю.Т. Чушагенко, Т.В. Чушагенко, А.В. Ефимова. Ростов-на-Дону, 2002.

Круглов, Г.Е. За рулем без ошибок / Г.Е. Круглов, Н.П. Примаков. Минск, 1998.

Ильин, М.В. Изучаем педагогику / М.В. Ильин. Минск, 2002.

Ильин, М.В. Научно-методическое обеспечение профессиональной школы в условиях развития / М.В. Ильин, Э.М. Калицкий, И.И. Козловский // Мастерство. Минск, 1996.

Ильин, М.В. Проектирование содержания профессионального образования (теория и практика) / М.В. Ильин. Минск, 2002.

Дополнительная:

Ильин, М.В. Основы проектирования профессионально-квалификационных характеристик / М.В. Ильин [и др.]. Минск, 2000.

Калицкий, Э.М. Разработка средств контроля учебной деятельности : метод. рекомендации / Э.М. Калицкий, М.В. Ильин, Н.Н. Сикорская. Минск, 2005.

Приказ Министерства образования Республики Беларусь "О введении в действие документов учебно-программного обеспечения профессионального образования" от 07.06.1999 г. № 339.

Шкляр, А.Х. Непрерывное профессиональное образование в интегрированных структурах профессиональной школы (теория и практика) / А.Х. Шкляр. Минск, 1995.